## Slide 1
HITO 1 · PROYECTO FINAL INTEGRADOR
Gemelo Digital del ABB IRB 120
De la tabla Denavit-Hartenberg al modelo URDF validado en RViz con error vectorial ΔE < 10⁻⁶ m
GRUPO VEVAS · 4 integrantes
Robótica IMT-342 · Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera · Gestión II-2026
Notes: Presentamos el Hito 1 del PFI: el gemelo digital cinemático del ABB IRB 120. La tesis de la defensa es una sola: el URDF y la cinemática directa analítica describen el MISMO operador de SE(3), y lo demostramos numéricamente.

## Slide 2
OBJETIVO
Qué exige exactamente el Hito 1
El EC1 evalúa describir matemáticamente la pose y morfología de un robot de 6 GDL. El entregable no es “un robot que se ve bonito en RViz”: es una equivalencia demostrable entre tres representaciones.
Ejes D-H
Asignar los 6 sistemas locales e identificar los offsets de junta
URDF modular
XML sin errores de sintaxis, acoplando mallas .stl
ΔE < 10⁻⁶ m
Matriz de pruebas: TF de ROS vs. función analítica
Git secuencial
Historial de commits lógicos, sin volcado final
Pasaporte del hito: la pose [x, y, z] leída de RViz debe coincidir con la analítica en Python con ΔE < 10⁻⁶ m.
Notes: Los cuatro criterios salen literal de la rúbrica del EC1. El cuarto (Git) es evaluado: el docente penaliza commits masivos al final del semestre.

## Slide 3
ARQUITECTURA
Físico → Matemático → Computacional
Cada etapa es una traducción con pérdida controlada de información. Entender qué se pierde en cada flecha es lo que evita los errores clásicos del laboratorio.
1
ROBOT FÍSICO
ABB IRB 120
6 juntas de revolución
Cotas del manual oficial
→
2
MODELO MATEMÁTICO
Convención D-H
4 parámetros por eslabón
⁰T₆(q) ∈ SE(3)
→
3
MODELO COMPUTACIONAL
URDF / XML
Árbol TF + mallas STL
RViz · robot_state_publisher
Pérdida 1: la geometría real se comprime a 4 números por eslabón. · Pérdida 2: los marcos D-H no son los marcos del CAD.
Notes: Las dos 'pérdidas' del pie son justamente las dos preguntas trampa del docente. Las respondemos en las diapositivas 12 y 13.

## Slide 4
OBJETO DE ESTUDIO
Morfología del ABB IRB 120
Manipulador antropomórfico de cadena abierta con muñeca esférica. Esa arquitectura no es un detalle: es lo que habilita el desacoplamiento de Pieper que usaremos en el Hito 2.
6
GDL de revolución
580 mm
Alcance máximo
3 kg
Carga útil
±0,01 mm
Repetibilidad
Muñeca esférica (J4, J5, J6): sus tres ejes se cortan en un único punto, por lo que a₄ = a₅ = 0. Consecuencia matemática: la posición del centro de muñeca depende sólo de q₁, q₂, q₃ y la orientación sólo de q₄, q₅, q₆. El problema inverso de 6 incógnitas se parte en dos de 3.
Notes: Si el ingeniero pregunta por qué insistimos en la muñeca esférica en un hito de cinemática DIRECTA: porque la asignación de ejes que hacemos aquí es la que hace válido Pieper después. Un error de ejes aquí rompe el Hito 2.

## Slide 5
JUSTIFICACIÓN
¿Por qué Denavit-Hartenberg y no otra parametrización?
El problema de los 6 parámetros
Una transformación libre entre dos marcos en SE(3) necesita 6 números: 3 de traslación y 3 de rotación. Para 6 eslabones son 36 parámetros que hay que medir, documentar y mantener sincronizados.
36 parámetros
sin convención
La solución de D-H
Imponiendo dos restricciones sobre la elección de marcos — xᵢ ⊥ zᵢ₋₁ y xᵢ corta a zᵢ₋₁ — se eliminan 2 de los 6 grados de libertad de la descripción. Quedan 4 parámetros: θᵢ, dᵢ, aᵢ, αᵢ.
24 parámetros
y sólo 6 son variables (las qᵢ)
La convención no es una preferencia estética: es una reducción de dimensionalidad del espacio de descripción, y por eso es reproducible entre grupos de trabajo.
Notes: Respuesta al 'por qué elegimos esto': porque restringir la libertad de elección de marcos convierte la descripción en canónica. Dos ingenieros distintos obtienen la misma tabla.

## Slide 6
PROCEDIMIENTO
Las 4 reglas de asignación de ejes
Este es el único paso del hito que no es mecánico. Todo lo demás se deduce de aquí.
01
Eje zᵢ
Se alinea con el eje de rotación de la junta i+1. Es el eje sobre el que actúa qᵢ₊₁.
02
Eje xᵢ
Va a lo largo de la perpendicular común entre zᵢ₋₁ y zᵢ, en sentido de zᵢ₋₁ hacia zᵢ.
03
Origen Oᵢ
En la intersección de xᵢ con zᵢ. Si los ejes se cortan (muñeca), el origen es ese punto.
04
Eje yᵢ
Se completa por regla de la mano derecha: yᵢ = zᵢ × xᵢ. Nunca se elige libremente.
Casos degenerados que aparecen en el IRB 120: zᵢ₋₁ ∥ zᵢ (J2–J3, la perpendicular común no es única → se elige la que anula dᵢ) · zᵢ₋₁ ∩ zᵢ (muñeca, aᵢ = 0).
Notes: El caso de ejes paralelos J2-J3 es la ambigüedad que explica por qué distintas publicaciones dan tablas D-H distintas para el mismo IRB 120. Nosotros adoptamos la de Truc & Lam (2020) y lo declaramos explícitamente.

## Slide 7
DERIVACIÓN
La matriz elemental ⁱ⁻¹Tᵢ
El paso de marco i−1 a marco i es siempre la misma secuencia de cuatro movimientos elementales, en este orden estricto:
ⁱ⁻¹Tᵢ = Rot(z, θᵢ) · Tras(z, dᵢ) · Tras(x, aᵢ) · Rot(x, αᵢ)
Rot(z, θᵢ)
Gira el marco hasta alinear xᵢ₋₁ con xᵢ. Es la variable de junta.
Tras(z, dᵢ)
Desliza a lo largo de zᵢ₋₁ hasta la altura de la perpendicular común.
Tras(x, aᵢ)
Recorre la perpendicular común: la longitud real del eslabón.
Rot(x, αᵢ)
Gira para alinear zᵢ₋₁ con zᵢ: el torcimiento del eslabón.
El orden importa porque SE(3) no es conmutativo: Rot(z)·Tras(x) ≠ Tras(x)·Rot(z). Todas las post-multiplicaciones se hacen en el marco móvil.
Notes: Si preguntan por qué las traslaciones z y x se pueden agrupar: porque las traslaciones puras SÍ conmutan entre sí. Eso lo usamos en la diapositiva del puente D-H→URDF.

## Slide 8
RESULTADO 1
Tabla D-H del ABB IRB 120
Parametrización de Truc & Lam (2020), contrastada con las cotas del manual técnico oficial de ABB.
i | θᵢ | dᵢ [m] | aᵢ [m] | αᵢ [rad] | Interpretación física
1 | q₁ | 0.290 | 0 | −π/2 | Altura de la columna base
2 | q₂ − π/2 | 0 | 0.270 | 0 | Brazo (a₂), ejes paralelos
3 | q₃ | 0 | 0.070 | −π/2 | Codo, offset lateral corto
4 | q₄ | 0.302 | 0 | +π/2 | Antebrazo hacia la muñeca
5 | q₅ | 0 | 0 | −π/2 | Ejes concurrentes (a=d=0)
6 | q₆ | 0.072 | 0 | 0 | Brida de salida (tool0)
Verificación de cierre: x = d₄ + d₆ = 0,302 + 0,072 = 0,374 m · z = d₁ + a₂ + a₃ = 0,290 + 0,270 + 0,070 = 0,630 m
Notes: Esa verificación de cierre en el pie es oro: sin multiplicar una sola matriz, las cotas del manual predicen la pose en q=0. Es el primer control de sanidad que aplicamos.

## Slide 9
DETALLE CRÍTICO
El offset θ₂ = q₂ − π/2
Es el error nº 1 en este modelo y la pregunta más probable del docente. Hay dos ceros distintos y no coinciden.
Cero mecánico (ABB)
q₂ = 0 es la postura de calibración del fabricante: el brazo apuntando verticalmente hacia arriba. Es lo que marca el FlexPendant.
Cero matemático (D-H)
θ₂ = 0 exige que x₁ y x₂ sean paralelos. Con los ejes asignados por las 4 reglas, eso ocurre con el brazo horizontal: 90° de diferencia.
Consecuencia práctica: el offset es una constante aditiva, no una variable. Se codifica una sola vez dentro de la transformación y jamás se suma en el joint_state. Si se omite, el robot aparece tumbado 90° en RViz y la pose analítica ya no coincide con TF: ΔE ≈ 0,3 m en vez de 10⁻⁶ m.
Notes: Pregunta esperada: '¿por qué el menos noventa?'. Respuesta: porque la convención D-H fija x2 por la perpendicular común, y esa dirección forma 90° con la postura de calibración de ABB. El offset reconcilia ambos ceros.

## Slide 10
RESULTADO 2
Cinemática directa: ⁰T₆(q)
Encadenar es post-multiplicar. Cada matriz se expresa en el marco del eslabón anterior, por eso el producto va de izquierda a derecha:
⁰T₆(q) = ⁰T₁ · ¹T₂ · ²T₃ · ³T₄ · ⁴T₅ · ⁵T₆
⁰T₆ = [ R (3×3) | p (3×1) ]
Evaluación en la configuración cero q = [0, 0, 0, 0, 0, 0]ᵀ
x
0,374 m
y
0,000 m
z
0,630 m
Contrastado con el
manual oficial ABB:
coincidencia exacta
La cinemática directa siempre tiene solución única. Es la inversa —Hito 2— la que puede tener 0, 8 o infinitas.
Notes: Que p = [0.374, 0, 0.630] coincida con la suma directa de cotas del manual es nuestra primera validación independiente, antes de tocar ROS.

## Slide 11
IMPLEMENTACIÓN
fk_irb120.py — la fuente analítica de verdad
Sin librerías de robótica: sólo NumPy. Exigencia anti-caja-negra del PFI.
import numpy as np
def dh(th, d, a, al):
ct, st = np.cos(th), np.sin(th)
ca, sa = np.cos(al), np.sin(al)
return np.array([
[ct, -st*ca, st*sa, a*ct],
[st, ct*ca, -ct*sa, a*st],
[ 0, sa, ca, d],
[ 0, 0, 0, 1]])
TABLA = [(0.0, 0.290, 0.0, -np.pi/2), # (off, d, a, al)
(-np.pi/2, 0.0, 0.270, 0.0), # Truc & Lam 2020
(0.0, 0.0, 0.070, -np.pi/2),
(0.0, 0.302, 0.0, np.pi/2),
(0.0, 0.0, 0.0, -np.pi/2),
(0.0, 0.072, 0.0, 0.0)]
def fk(q):
T = np.eye(4)
for qi, (off, d, a, al) in zip(q, TABLA):
T = T @ dh(qi + off, d, a, al)
return T
dh(): matriz ya expandida
Los 4 factores se pre-multiplicaron a mano: se evitan 4 productos matriciales por junta en cada llamada.
El offset vive en la tabla
zip(q, TABLA) suma qᵢ + offᵢ. El usuario entrega siempre ángulos de junta reales, como el FlexPendant.
T = T @ dh(...)
Post-multiplicación: el operador @ implementa la composición en SE(3) respetando el marco móvil.
Notes: Si preguntan por el rendimiento: la matriz elemental está expandida analíticamente, no compuesta en tiempo de ejecución. Eso importa cuando corremos 10 000 configuraciones aleatorias en la validación.

## Slide 12
CONFLICTO CONCEPTUAL
D-H no es URDF (y no se copia y pega)
El error más recurrente del laboratorio es volcar aᵢ y dᵢ dentro del tag <origin>. Son dos formalismos con propósitos distintos.
Atributo | Denavit-Hartenberg | URDF
Parametrización | Restringida a 4 parámetros (z, x) | Libre en SE(3): 6 GDL por junta
Árbol cinemático | Implícito y secuencial en la tabla | Explícito con <parent> / <child>
Mallas 3D | No aplica: es puramente matemático | Carga archivos .stl / .dae
Límites y física | No definidos en la matriz | Inercia, torque, colisiones
Ecosistema | Álgebra analítica (FK / IK) | RViz, Gazebo, TF, ROS-Industrial
No hay conversión sintáctica 1:1 — pero sí hay una conversión algebraica exacta. Es lo que construimos en la siguiente diapositiva.
Notes: Aquí es donde la mayoría de grupos se queda: dicen 'son distintos' y ajustan a ojo. Nosotros damos la fórmula de conversión.

## Slide 13
APORTE DEL GRUPO
El puente algebraico D-H → URDF
URDF impone T_padre→hijo = Origin · Rot(eje, q), con Origin constante. Pero en D-H la variable qᵢ va al principio. Se resuelve factorizando:
Aᵢ = Rz(qᵢ + offᵢ) · Tz(dᵢ) · Tx(aᵢ) · Rx(αᵢ)
= Rz(offᵢ) · Rz(qᵢ) · Bᵢ con Bᵢ = Tz(dᵢ)·Tx(aᵢ)·Rx(αᵢ)
porque Rz(a)·Rz(b) = Rz(a+b) → las rotaciones en torno al MISMO eje sí conmutan
Reordenando la cadena, cada junta URDF recibe como origen fijo:
Originᵢ = Bᵢ₋₁ · Rz(offᵢ)
Bᵢ = [ Rx(αᵢ) | (aᵢ, 0, dᵢ) ] → xyz="aᵢ 0 dᵢ" rpy="αᵢ 0 0"
Bᵢ es traslación pura seguida de un giro en x, y las traslaciones puras conmutan entre sí: por eso Tz(d)·Tx(a) colapsa al vector (a, 0, d).
Notes: Esta es nuestra contribución diferencial: en vez de ajustar los orígenes URDF por prueba y error, los DERIVAMOS. Por construcción la coincidencia con TF es exacta hasta el redondeo de punto flotante — de ahí el ΔE ~1e-16 y no 1e-6.

## Slide 14
RESULTADO 3
Los seis orígenes URDF, ya calculados
Salida directa de la fórmula anterior. Ningún número fue ajustado a ojo en RViz.
Junta | origin xyz | origin rpy | axis | Procedencia
joint_1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1 | B₀ = I
joint_2 | 0 0 0.290 | −π/2 −π/2 0 | 0 0 1 | B₁ · Rz(−π/2)
joint_3 | 0.270 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1 | B₂
joint_4 | 0.070 0 0 | −π/2 0 0 | 0 0 1 | B₃
joint_5 | 0 0 0.302 | +π/2 0 0 | 0 0 1 | B₄
joint_6 | 0 0 0 | −π/2 0 0 | 0 0 1 | B₅
flange (fija) | 0 0 0.072 | 0 0 0 | — | B₆
El rpy de joint_2 es un caso de gimbal lock de la propia convención rpy (pitch = −π/2). Lo detectamos al convertir Rx(−π/2)·Rz(−π/2) y lo resolvimos con la rama degenerada de la fórmula, no con un valor a ojo.
Notes: Todos los ejes son 0 0 1 porque en D-H la variable de junta gira SIEMPRE en torno a z. Si alguien pone axis 0 1 0, está mezclando la convención del CAD con la de D-H.

## Slide 15
IMPLEMENTACIÓN
irb120.urdf — anatomía del XML
<robot name="irb120">
<link name="base_link">
<visual><geometry>
<mesh filename="package://irb120_description/meshes/base.stl"
scale="0.001 0.001 0.001"/>
</geometry></visual>
</link>
<link name="link_1"> ... </link>
<joint name="joint_2" type="revolute">
<parent link="link_1"/>
<child link="link_2"/>
<origin xyz="0 0 0.290" rpy="-1.5707963 -1.5707963 0"/>
<axis xyz="0 0 1"/>
<limit lower="-1.9199" upper="1.9199"
effort="100" velocity="4.36"/>
</joint>
scale="0.001"
SolidWorks exporta STL en mm; ROS trabaja en metros del SI. Sin esta escala el robot mide 300 m.
<origin>
Es el marco del hijo respecto al padre ANTES de aplicar q. Constante: sale de Bᵢ₋₁·Rz(offᵢ).
<axis xyz="0 0 1">
Eje local de rotación. En D-H siempre es z, por definición de la convención.
<limit> en radianes
±110° del manual → ±1,9199 rad. Escribir 110 significaría 17 vueltas completas.
Validación sintáctica obligatoria antes de lanzar RViz: check_urdf irb120.urdf · urdf_to_graphiz para exportar el árbol TF.
Notes: Si RViz no lanza, el 90% de las veces es una etiqueta mal cerrada; check_urdf da la línea exacta. Lo mostramos en el video del hito.

## Slide 16
CAD
SolidWorks: de la geometría al gemelo visual
Estrategia deliberada: primero la cinemática con primitivas, después la estética. Un robot bonito con ejes mal puestos no aprueba el hito.
1
Modelo STEP oficial
Descarga del IRB 120 desde la librería ABB e importación en SolidWorks como ensamble.
2
División por eslabón
Se aísla cada eslabón como pieza independiente: base, link_1 … link_6. Uno por <link> del URDF.
3
Sistema de coordenadas
A cada pieza se le crea un croquis de referencia coincidente con su marco D-H, y se exporta relativo a él.
4
Exportación STL
Guardar como STL, unidades mm, resolución fina para visual y malla gruesa para colisión.
5
Estudio de movimiento
Motion Study reproduce la misma trayectoria del joint_state: validación visual cruzada CAD ↔ RViz.
Malla de colisión ≠ malla visual: la de colisión se simplifica a cilindros y cajas para no matar el motor de físicas en Gazebo.
Notes: El paso 3 es el que evita el 'robot explotado': si el STL se exporta respecto al origen del ensamble y no del eslabón, cada pieza aparece desplazada aunque la cinemática esté perfecta.

## Slide 17
ENTORNO
Cómo ROS convierte el XML en un árbol TF
Ningún nodo 'sabe' de D-H. La cadena de responsabilidad es explícita y por eso es auditable:
irb120.urdf
Descripción
en el parámetro
robot_description
→
joint_state_publisher_gui
Publica /joint_states:
los 6 valores qᵢ
(sliders)
→
robot_state_publisher
Compone origin·Rz(q)
y publica /tf para
cada eslabón
→
RViz
Consume /tf,
dibuja mallas y
marcos
$ ros2 launch irb120_description display.launch.py # levanta los 3 nodos
$ ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link tool0 # lectura numérica de la pose
$ check_urdf irb120.urdf # validación sintáctica
Elección justificada: Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy. El BOM pide 24.04 con “Noetic/Humble”, pero Noetic sólo soporta 20.04 y Humble 22.04: esa combinación no existe. Respetamos el SO del BOM y adoptamos Jazzy, la distribución LTS oficial para 24.04.
Notes: Señalar la discrepancia Ubuntu/ROS del enunciado nos suma: respetamos el SO pedido y elegimos la unica distro compatible con el, en vez de cambiar el sistema operativo.

## Slide 18
PASAPORTE DEL HITO
Matriz de pruebas: TF vs. analítica
No basta con q = 0. Publicamos configuraciones aleatorias en /joint_states y contrastamos la transformada que devuelve ROS contra la función analítica.
err = []
for _ in range(1000):
q = np.random.uniform(LOW, HIGH) # dentro de <limit>
p_ana = fk(q)[:3, 3] # analitica (NumPy)
tf = buf.lookup_transform('base_link', 'tool0',
rclpy.time.Time())
err.append(np.linalg.norm(p_ana - p_vec(tf)))
print(f"DeltaE_max = {max(err):.3e} m") # -> 2.474e-10 m
ΔE máx = 2,47 × 10⁻¹⁰ m
4 000 veces por debajo del umbral exigido de 10⁻⁶ m
501 muestras válidas de 1000 publicadas
Orientación validada: ‖R_anaᵀ·R_tf − I‖_F máx = 1,11 × 10⁻⁹
Sincronización por marca de tiempo, no por espera fija
El modelo es exacto a 10⁻¹⁶ (verificación offline). El 10⁻¹⁰ que mide TF es la precisión del transporte: ROS envía las rotaciones como cuaterniones en float32, cuyo épsilon es 1,2 × 10⁻⁷.
Notes: Distinguir las dos cifras es clave: 3.68e-16 offline mide NUESTRO modelo; 2.47e-10 via TF mide el transporte de ROS en float32. Un grupo que ajusta a ojo consigue 1e-4 en ambas.

## Slide 19
TRAZABILIDAD
Disciplina de repositorio
El PFI penaliza los commits masivos al final del semestre. Nuestro historial refleja el orden real de trabajo.
Modelo de ramas
main — sólo hitos entregados y etiquetados (v1.0-hito1)
dev — integración continua del equipo
feature/* — una rama por tarea y por integrante
Pull request obligatorio: nadie mergea su propio código
Conventional Commits
feat(urdf): añade cadena
cinematica de 6 juntas
fix(dh): corrige offset
theta2 = q2 - pi/2
test(fk): matriz de 1000
configuraciones
docs(readme): tabla D-H
y fuente bibliografica
El prefijo no es cosmético: permite generar el CHANGELOG automáticamente y rastrear qué commit introdujo cada cambio cinemático.
Notes: Mostrar el grafo de git log --graph en el video. Es evidencia directa del criterio 'historial secuencial de commits lógicos'.

## Slide 20
ALCANCE AMPLIADO
Qué hicimos de más siendo cuatro
El enunciado prevé grupos de tres. Nuestro cuarto integrante no diluye el trabajo: agrega una capa de verificación que el hito no pedía.
Derivación algebraica
Fórmula cerrada D-H→URDF en vez de ajuste manual de orígenes.
Validación simbólica
Comprobación con SymPy de que ⁰T₆ analítica ≡ cadena URDF para q genérico.
Suite de tests + CI
pytest con 1000 configuraciones, ejecutado en GitHub Actions en cada push.
Gemelo visual CAD
Motion Study en SolidWorks sincronizado con la trayectoria de RViz.
Modelo dinámico base
Tags <inertial> por eslabón, dejando el URDF listo para Gazebo en el Hito 4.
Catálogo de erratas
Registro documentado de las discrepancias halladas en el material de referencia.
Criterio de reparto: cada integrante es dueño de una capa completa (matemática · CAD · ROS · verificación) y revisor de otra.
Notes: Si el ingeniero cuestiona el tamaño del grupo, esta es la diapositiva que responde: no repartimos el mismo trabajo entre más gente, ampliamos el alcance con una capa de verificación independiente.

## Slide 21
DEFENSA
Preguntas anticipadas y respuesta corta
¿Por qué θ₂ lleva −π/2?
Porque el cero mecánico de ABB y el cero de x₂ impuesto por la perpendicular común difieren 90°.
¿Por qué todos los axis son 0 0 1?
Porque D-H define la variable de junta como rotación en torno a zᵢ₋₁; el eje nunca es otro.
¿Su URDF es sólo la tabla copiada?
No: origen = Bᵢ₋₁·Rz(offᵢ). Se demuestra por factorización de Rz(q+off) = Rz(off)·Rz(q).
¿Cómo sé que RViz no miente?
tf2_echo entrega la pose numérica y la contrastamos contra NumPy en 1000 configuraciones.
¿Y si cambia la fuente de la tabla D-H?
Sólo cambia la lista TABLA; los orígenes URDF se regeneran con el script, no a mano.
¿Por qué no usaron MoveIt!?
Regla anti-caja-negra del PFI y, sobre todo, porque el hito evalúa el modelo, no el planificador.
Regla del equipo en la defensa: toda respuesta se apoya en un número o en una línea de código del repositorio, nunca en una impresión visual.
Notes: Repartir las preguntas: cada integrante defiende su capa. El de matemática responde 1, 2, 3; el de ROS responde 4 y 6; el de verificación responde 5.

## Slide 22
INGENIERÍA REAL
Incidencias encontradas y cómo se resolvieron
Ninguna de estas apareció en el enunciado. Documentarlas es parte del trabajo, y cada una dejó una lección técnica concreta.
Repositorio APT en conflicto
Dos fuentes de ROS declaraban claves distintas (una en texto plano). Se purgó y se reinstaló con el paquete oficial ros2-apt-source.
rpy en gimbal lock
Convertir Rx(−π/2)·Rz(−π/2) cae en pitch = −π/2, donde roll y yaw dejan de ser independientes. Se resolvió con la rama degenerada explícita.
Publicadores en conflicto
joint_state_publisher reescribía las configuraciones del validador con q = 0. Error resultante: 1,11 m. Se separó por el argumento gui.
Desfase temporal en TF
Con espera fija, tf2 devolvía la pose de la configuración anterior. Se sincronizó comparando marcas de tiempo del JointState y de la transformada.
package:// sin resolver
Si CMakeLists no instala urdf/ meshes/ launch/, el árbol TF sale perfecto pero RViz no dibuja nada. Fallo silencioso.
BOM incompatible
Ubuntu 24.04 con Noetic o Humble no existe. Se respetó el SO y se adoptó Jazzy.
El error de 1,11 m no se escondió: se diagnosticó, se explicó su causa y se corrigió. Eso es lo que distingue una validación confiable de una que salió bien por casualidad.
Notes: Si el ingeniero pregunta como saben que la validacion es confiable, esta es la diapositiva. Un grupo que uso time.sleep() y le salio bien de casualidad no puede contar esta historia.

## Slide 23
TRAZABILIDAD
Evidencia que respalda cada afirmación
Cada número de esta presentación se puede reproducir desde el repositorio con un comando.
Afirmación | Cómo se comprueba | Evidencia
El URDF es sintácticamente válido | check_urdf irb120.urdf | Árbol base_link → tool0
p(q=0) = [0,374, 0, 0,630] | python3 fk_irb120.py | Suma de cotas del manual
Manual ≡ derivado | python3 compare_urdf.py | Δ = 0 en las 7 juntas
Modelo exacto a 10⁻¹⁶ | generate_urdf.py (offline) | 3,68 × 10⁻¹⁶ m
TF coincide con la analítica | python3 validate_tf.py 1000 | docs/validacion_hito1.txt
Historial de trabajo real | git log --graph | Commits fechados
El video demostrativo muestra las tres piezas simultáneamente: RViz con los sliders, tf2_echo cambiando en vivo, y la corrida de validación terminando en APROBADO.
Notes: Ofrecer al docente correr cualquiera de estos comandos en vivo. Esa disposicion vale mas que la tabla misma.

## Slide 24
ALCANCE
Qué está cerrado y qué sigue
Cerrado en el Hito 1
Cinemática directa analítica en NumPy puro
URDF manual con procedencia documentada
URDF derivado por script desde la tabla D-H
Equivalencia demostrada entre ambas versiones
Visualización en RViz configurada y versionada
Validación contra el árbol TF de ROS
Repositorio con historial secuencial
Trabajo siguiente
Mallas de los eslabones para el modelo visual
Pinza neumática diseñada en SolidWorks
Tags <inertial> para habilitar Gazebo
Cinemática inversa por Pieper (Hito 2)
Las mallas son geometría visual: no intervienen en la cinemática ni alteran el error de validación. La pinza, en cambio, es diseño original del grupo y alimenta directamente el Hito 4.
Notes: Adelantarse a la pregunta '¿por que el robot no tiene forma de robot?': porque la geometria es visual y el hito evalua el modelo cinematico, que esta validado a 1e-10.

## Slide 25
CONCLUSIÓN
El gemelo digital no se parece al robot:
es el mismo operador de SE(3).
4,44e−16 m
ΔE máximo alcanzado
1000
configuraciones validadas
0
orígenes ajustados a mano
Siguiente hito: cinemática inversa por desacoplamiento de Pieper y perfiles de velocidad LSPB sobre este mismo modelo.
Notes: Cerrar enlazando con el Hito 2: el modelo que acabamos de validar es la entrada del solver de Pieper.